## Slide 1
CI1 Appropriation du cahier des charges

## Slide 2
Ce que le demandeur a expliqué
Ce que le chef de projet a compris
http://www.astuces-pratiques.fr
La définition du cahier des charges
Le premier prototype
Les premiers tests
La promesse du commercial
La réalisation
Le besoin de l'utilisateur
La démarche de projet

## Slide 3
En moins d'un siècle le nombre d'objets qui nous entourent a plus que décuplé. Une famille occidentale de 4 personnes qui possédait entre 150 et 200 objets en possède aujourd'hui entre 2 et 3000.
Expression du besoin
Intérieur d'une maison de mineur dans les années 1930
Intérieur d'une maison moderne
http://andredemarles.skyrock.com/2493465101-L-interieur-d-une-maison-de-mineur-des-annees-1930-2-2.html
Page 3

## Slide 4
Sur quoi agit-il ?
Dans quel but ?
A qui (à quoi) rend-il service ?
Projet
Enoncé du besoin
On peut schématiser graphiquement le besoin. Ce diagramme appelé « bête à cornes » permet d'analyser concrètement en 3 questions le besoin qui justifie le projet.
Besoin
Page 4

## Slide 5
Sur quoi agit-il ?
Dans quel but ?
A qui (à quoi) rend-il service ?
Tondeuse
Enoncé du besoin : exemple 1
Expression de la fonction d'usage :
Page 5
jardinier
gazon
La tondeuse permet au jardinier de raccourcir le gazon
Raccourcir

## Slide 6
Sur quoi agit-il ?
Dans quel but ?
A qui (à quoi) rend-il service ?
feutre
Enoncé du besoin : exemple 2
Laisser une trace
Expression de la fonction d'usage :
Page 6
professeur
Tableau blanc
Le feutre permet au professeur de laisser une trace sur un tableau blanc

## Slide 7
Nous allons réaliser une étude de l’environnement du produit lors de l’utilisation. C’est un petit graphique que l’on nomme la «pieuvre».
Enoncé du besoin : exemple 2
Situons le stylo dans son environnement. Tout autour plaçons tout les éléments qui sont en contact direct avec l’objet.
Stylo plume
Air ambiant
oeil
poche
trousse
utilisateur
(main)
cartouche
papier
Page 7

## Slide 8
Enoncé du besoin : exemple 2
Pour réaliser la pieuvre il faut se poser la question suivante :
Cet élément va-t-il modifier cet autre élément grâce au produit ?
Stylo plume
Air ambiant
oeil
poche
trousse
cartouche
papier
Exemple :
La poche va-telle modifier l’oeil grâce au stylo ?
NON on trace donc un trait de la poche vers le stylo. C’est une fonction contrainte.
La cartouche va-telle modifier la trousse grâce au stylo ?
NON on trace donc un trait, c’est une autre fonction contrainte.
FC3
FC5
FC1
FC4
FC2
FP1
Page 8
Utilisateur
(main)
La main va-telle modifier le papier grâce au stylo ?
Oui on trace donc un trait de la main vers le papier en traversant le stylo, c’est une fonction principale.

## Slide 9
Page 9
Enoncé du besoin : exemple 2
rep | Fonction | Critères | Niveaux
FP1 |  | Facile à prendre en main Déposer un fin trait d'encre sur le papier | Forme ergonomique Système d'écriture fiable et propre
FC1 |  | Couleurs et formes | Design actuel
FC2 |  | Partie démontable permettant l'accès | Démontage simple et rapide
FC3 |  | Tenir compte des dimensions moyennes d'une trousse | < 180 mm
FC4 |  | Tenir compte des dimensions moyennes d'une poche, éviter qu'il tombe au fond | < 180 mm Sytème d'accrochage
FC5 |  | Ecoulement de l'encre | Modéré en position verticale ou oblique
Stylo plume
Air ambiant
oeil
poche
trousse
cartouche
papier
FC3
FC5
FC1
FC4
FC2
FP1
Utilisateur
(main)
Le stylo plume doit permettre de laisser une trace sur le papier
Le stylo plume doit être esthétique
Le stylo plume doit permettre de changer la cartouche recharge
Le stylo plume doit pouvoir être rangé dans une trousse
Le stylo plume doit pouvoir être contenu et accroché dans une poche
Le stylo plume doit mettre la réserve d’encre à la pression atmosphérique pour en permettre l’écoulement

## Slide 10
Enoncé du besoin : exemple
Stefan Buchberger a remporté le concours Design Lab Electrolux 2008, en créant Flatshare, un réfrigérateur pour les colocataires…
La colocation se développe beaucoup avec la crise du logement et le pouvoir d’achat en berne. Malheureusement, elle n’est pas toujours évidente à gérer notamment dans la cuisine où les conflits éclatent entre colocataires.
Etudiant en design à l’Université d’arts appliqués de Vienne, son idée a germé de sa propre expérience de colocation et d’un semestre passé à réfléchir à la manière de maintenir un espace personnel propre et rangé dans le réfrigérateur.
Le réfrigérateur est composé d’une station de base et de quatre modules empilables au maximum. Les modules, qui confèrent à chaque utilisateur son propre espace dans le réfrigérateur, peuvent être personnalisés à l’aide de divers revêtements colorés et d’accessoires tels qu’un ouvre-bouteille ou un tableau blanc. Les poignées situées sur les côtés des modules permettent de les transporter facilement.
Page 10